Промышленные диспенсеры. Каталог.

| Серия TDW- для связки проводов | Серия ZCM- электронные диспенсеры |
| --- | --- |
| TDW019 Обертывает клеящуюся ленту Максимальный диаметр связки 50мм Максимальный диаметр рулона ленты 178мм Стоимость $1300 TDWW501B Идеален для обвязки клеящейся ленты вокруг проводных связок. Цикл обвязки – менее 1 секунды. Увеличиваетпродуктивность использования проволоки и экономит расходы на ленту, используя для готовности одну и ту же длину. • Простот в использовании; требуется минимальное обучение операторов • Работает с большинством промышленных виниловых лент. Внутренний диаметр рулона клеящей ленты76мм, максимальный наружный – 178мм Используется для обмотки связок проводов диаметром от 4 до 8 мм Длина обертываемой ленты от 40мм до 69мм, оборачивается вокруг связки проводов 3 раза. Быстрая замена рулона ленты Вес - 30 кг. Работает от электросети 115V(50/60hz) (220V доступны) Стоимость $ 16400 | ZCM1000 Электронные диспенсеры предназначены для экономичного и рационального использования высококачественных клеящиеся лент , идеальны при средней и высокой производительности. • Автоматически отмеряет нужную длину клеящей ленты и отрезает ее. • Позволяет использовать клеящую ленту шириной от 7 до 50 мм • Внутренний диаметром втулки – 76мм • Максимальный наружный диаметр ролика– 178 мм • Применим для клеящих лент различных типов и толщин. • Регулирует длину отрезаемых кусков в диапазоне от 20 до 999 мм • Регулирует прижим ленты , препятствующий закручиванию выходящей ленты • Задает нужную длину путем ручного набора требуемых сантиметров(от 2 до 99) и миллиметров ( от 0 до 9) Стоимость $ 1460. ZCM0800(питание от батареек)· Автоматическая подача ленты, 3 фиксированных размера отрезаемого куска- 30мм; 45мм и 90мм. Ширина рулона ленты – от 6 до 25мм Стоимость $470 ZCM0900· Автоматическая подача ленты, 14 программированных отрезков длин от 30мм до 95мм с интервалом 5мм. Ширина рулона ленты – от 6 до 25мм Стоимость $1020 ZCM300 Диспенсер с ручной подачей и ручным обрывом ленты. Ширина дленты – до 25мм Длина обрезаемых кусков от 13 до 102мм Стоимость $210 |
| Спиральный обмотчик для кабеля | Диспенсеры для двухсторонних и лент с лайнером |
| Идеально подходит для обмотки по спирали кабелей и проводов Скорость обмотки и мобильность значительно увеличивают производительность ,.Использует для обмотки кабеля различные клейкие и не клейкие ленты (ПВХ, винил, ткань, т.д.) • Безопасен в использовании. Автоматическое направление ленты и приспособление для подключения противовеса(помогает устранить повреждения из-за монотонности Работает от аккумуляторной батареи или с от дополнительного адаптера переменного тока на стенде или ножного. Максимальный диаметр рулона упаковочной ленты– 140мм , максимальная ширина – 24мм Диаметр кабеля - от 24 до 70мм Скорость от 10 до 180 оборотов в минуту (при работе от аккумуляторной батареи) Скорость от 10 до 280 оборотов в минуту (при эксплуатации от адаптера) Время зарядки батареи - 2 часа, емкость – на 1 час работы на 140об/мин с использованием ширины ленты -19мм.из ПВХ Вес - 1,3 кг, включая батарею Возможные дополнительные приспособления : Ножные педали, Кронштейн, и Адаптером переменного тока Стоимость $ 9600 . | TDLR050B Универсальный диспенсер , позволяющий расслаивать двухстороннюю клеящуюся ленту до момента отрезания, например алюминиевый скотч. Имеет сверхпрочную металлическую отнову используется как самостоятельно, так и в сочетании с диспенсерами, программирующими длину отрезаемого куска скотча. Ширина ленты до 50мм, Внутренний диаметр бобины – 76мм Стоимость $ 320. TDLR025H Ручной диспенсер для двухсторонней клейкой ленты. Расслаивает ленту до отрезания. Максимальная ширина ленты – 25мм Внутренний диаментр –76мм Максимальный наружный диаметр ленты – 152мм. Стоимость $270 . |